## Slide 1: Android internals
Android et ses roms alternatives
Guillaume lesniak – openworldforum 2012

## Slide 2: A propos de moi
Etudiant en L3 MIAGE ISC
Programmeur C/C++/JavaScript/PHP
Développeur de jeux 3D depuis 4 ans
Développeur CyanogenMod depuis 1 an
Guitariste

## Slide 3: Qu’est-ce qu’une « rom alTernative » ?
Introduction

## Slide 4: Qu’est-ce qu’une rom ?
Notes: Il existe une multitude de téléphones ayant pour point commun le système Android.
Pourtant, chacun possède une UI/UX différente

## Slide 5: Qu’est-ce qu’une rom ?
Notes: Puisque Google autorise les modifications du système, chacun fait sa sauce et peut la vendre, à condition que les apps tournent
On peut facilement remarquer les différences et les similitudes, surtout comparé à l’AOSP

## Slide 6: Qu’est-ce qu’une rom ?
Expérience Android « pure » disponible sur les produits Nexus de Google
Expérience Android très souvent modifiée sur les autres produits, via leurs surcouches respectives
Notes: L’expérience android pure est dispo via les nexus de google, et la majorité des autres produits Android ont très souvent une interface modifiée (surcouche)
par les constructeurs et les opérateurs

## Slide 7: Et les roms « custom » alors?
Développées par la communauté
Spécifiques à chaque produit
2 types de ROMs custom
  Basées sur les ROMs constructeur (aka. « ROMs WinZip »)
  Basées sur les sources d’Android (aka. « ROMs AOSP »)
CyanogenMod, ROM AOSP la plus importante
Beaucoup de ROMs dérivées de CyanogenMod

## Slide 8: Cyanogenmod
A l’origine de Steve « Cyanogen » Kondik
Propose des améliorations et des optimisations discrètes
Permet d’avoir un système toujours à jour
Plus de 140 périphériques supportés
Plus de 70 contributeurs actifs et des centaines de contributeurs occasionnels
Plus de 3,1 millions d’installations
9000 installations par jour
Sources http://stats.cyanogenmod.com et http://changelog.bbqdroid.org
Notes: CM a été developpé à la base par Cyanogen, pour le HTC magic dans le but d’offrir quelques fonctions en + et
des perfs améliorées
Toujours à jour des sources de Google et des releases majeures
140 périphériques supportés (càd en nightly, toutes versions de CM confondues)
3,1 millions d’installations dont 1,4 millions par des releases officielles et 1,7 millions non-officielles (compilé soi même etc)

## Slide 9: La communauté cyanogenmod
Tout le monde est libre de contribuer via Gerrit
  http://review.cyanogenmod.com
Forums, bien que XDA-Developers soit plus actif
Changelog
  http://changelog.bbqdroid.org
Canaux IRC
  irc.freenode.net #cyanogenmod

## Slide 10: CYANOGENMOD et ses mises à jour
La plupart des périphériques possèdent des « nightlies »
Dépôts sont régulièrement mis à jour avec les changements de Google
Une version majeure à chaque mise à jour majeure d’Android
  CM10 -> Android 4.1
  CM9 -> Android 4.0
  CM8 -> Android 3.0
  CM7 -> Android 2.3
  etc.

## Slide 11: CYANOGENMOD et ses mises à jour
Le temps de développement d’une version majeure varie :
  Changements d’interface matérielle (HAL)
  Changements dans le framework
  Changements dans les applications
Il était plus rapide de passer d’Android 2.2 à Android 2.3, que d’Android 2.3 à 4.0 :
  En temps normal, les changements peuvent être ré-appliqués sur la nouvelle base de code
  Ice Cream Sandwich apportait des changements radicaux à tous les niveaux

## Slide 12: Comment porter Cm sur son téléphone?
Parlons technique
Notes: Je pars sur le principe que vous avez un minimum de connaissances dans l’univers Linux et Android

## Slide 13: Vue d’ensemble du processus
Préparation du device tree, kernel, et fichiers propriétaires
Compilation
Premier boot
Modules HAL
Correction des bugs
Correction des problèmes
Publication vers les dépôts de CyanogenMod

## Slide 14: Les outils
Le SDK Android (adb)
Les sources d’Android (AOSP) et/ou CyanogenMod
Un système à base UNIX (Linux ou Mac OS X)
Un minimum d’expérience en système Linux
Un périphérique Android au bootloader déverrouillé

## Slide 15: Première étape
Préparation du device tree, kernel, et fichiers propriétaires
root
frameworks
device
kernel
vendor
build
…

## Slide 16: Le « device tree »
Format device/constructeur/modèle
Contient toutes les informations sur le périphérique
  BoardConfig.mk
    Informations de partition, kernel, flags de compilation
  Device.mk
    Nom du périphérique, type, fichiers spécifiques à compiler
  init.board.rc
    Services et binaires à exécuter au démarrage
  Dossier « overlay »
    Définit des paramètres spécifiques pour les applications système

## Slide 17: Le « device tree »
Contient les modules spécifiques au périphérique
  Modules HAL, wrappers
  Optionnel
  N’interviennent que plus tard dans le portage
Contient les applications spécifiques au périphérique
  DeviceSettings pour CyanogenMod
  Ou toute autre application de configuration spécifique

## Slide 18: Le kernel
Les sources du kernel sont mises à disposition par les constructeurs
  Les sources étant sous licence LGPL, tous les constructeurs sont obligés de les publier
  Elles doivent être simplement copiées dans le dossier kernel/constructeur/modèle
Il reste très souvent inchangé
  En général, seule la « defconfig » est modifiée pour parfaire certains réglages
Il peut être partagé entre plusieurs périphériques

## Slide 19: Fichiers propriétaires
Placés dans vendor/constructeur/modèle
Listés dans proprietary-vendor.mk pour être copiés
Librairies et binaires non open-source
  Radio
  Bibliothèques EGL
  Modules HAL (camera, gps, audio, …)
  Dépendances
Certains constructeurs distribuent les sources de certains de ces fichiers
Souvent la cause n°1 des bugs
Notes: Il s’agit des libs et binaires nécessaires au bon fonctionnement du périphérique et de ses fonctions
Souvent la cause #1 des bugs puisque les constructeurs adaptent les sources d’Android à leurs modules plutôt
que leurs modules aux sources, donc il faut bricoler

## Slide 20: Compilation
Exemple pour le Galaxy S III (i9300)
  . build/envsetup.sh
  brunch i9300
  lunch cm_i9300-userdebug
Prévoyez quelque chose à faire de votre après-midi !
  Sur un i7 3770K @ 4.3GHz et 8GB DDR3 1600Mhz, la compilation prend près de 20 minutes avec ccache
  Plus de 45 minutes sans ccache
Notes: Deux commandes suffisent à lancer la compilation
Les messages d’erreurs sont plutôt explicites, parfois pas
Il faut savoir que les espacements et les commentaires dans les fichiers .mk sont très stricts

## Slide 21: Compilation : trucs et astuces
Recompiler juste un dossier (où se trouve un Android.mk)
  mmm [-B] chemin/vers/dossier
Supprimer les fichiers de sortie
  make clobber
Si vous n’utilisez pas brunch, pensez à –j <threads> !
  make otapackage –j 12
Vérifiez que vous utilisez ccache
  ccache -s
Notes: -j xx marche aussi avec repo sync, mais bon évitez de tuer github

## Slide 22: Compilation : trucs et astuces
Si votre périphérique a une partition Recovery dédiée (pas dans le ramdisk), pour créer l’image :
  make recoveryimage –j 8
De même, pour créer l’image de boot
  make bootimage –j 8
Notes: -j xx marche aussi avec repo sync, mais bon évitez de tuer github

## Slide 23: Premier démarrage
Pas de chance
Un peu chanceux
Très chanceux
Jouez au loto !
Le téléphone reste bloqué sur l’écran du chargeur de démarrage
Le téléphone affiche un écran noir et rien ne se passe
L’animation de démarrage s’affiche mais le démarrage ne se termine pas (bootloop)
Vous voyez l’animation de démarrage et le launcher, félicitations !

## Slide 24: Premier démarrage
Le téléphone reste bloqué sur l’écran du chargeur de démarrage
  Si adb ne détecte rien, il y a un problème de kernel
  Si adb le détecte, la ROM est incomplète
Le téléphone affiche un écran noir et rien ne se passe
  Voir ce que le logcat raconte
  Souvent dû à des fichiers propriétaires manquants
  Peut être dû à un init.<board>.rc incomplet
  Ou à un build.prop invalide (mauvaises permissions, DPI incorrect, etc.)

## Slide 25: Premier démarrage
L’animation de démarrage s’affiche mais le démarrage ne se termine pas (bootloop)
  Un service qui est attendu, et qui ne se lance pas
  /data qui n’a pas été effacé !!!!!!!!!!
  Une bibliothèque qui fait planter un service système, redémarre en boucle
Vous voyez l’animation de démarrage et le launcher, félicitations !
  Maintenant avouez que c’était un Nexus
Notes: 1er point : on va commencer à s’amuser à supprimer et ajouter des fichiers prop jusqu’à arriver à
le faire booter. Armez vous de patience, et surtout d’adb logcat

## Slide 26: Debug : trucs et astuces
Retenez bien cette commande : adb logcat
  (ou adb lolcat, ça marche aussi)
Si le recovery est contenu dans le ramdisk, gardez toujours une image de côté
Il n’y a pas de problèmes pour démarrer sans modules HAL
N’ayez pas peur de bricoler
  Il y a du dead code dans tous les produits Samsung

## Slide 27: Ca démarre ! Et maintenant ?
Testez chaque fonctionnalité
  Constatez que le Wi-Fi ne fonctionne pas, les vidéos ne se jouent pas, la carte SIM n’est pas détectée, il n’y a pas de son, la caméra ne fonctionne pas, …
La plupart des fonctions manquantes sont dues aux fichiers propriétaires
  Scrutez le logcat (surtout les premières lignes) pour des erreurs (surtout link_error
  Pensez aussi au kmsg (log kernel)

## Slide 28: Histoires vécues : Le Wi-Fi ne marche pas
Les modules Broadcom en particulier utilisent des fichiers de configuration
  Si ils sont invalides ou pas présent, la puce n’est pas initialisée
  De même, le driver est un module du kernel, vérifiez qu’il est compilé et au bon endroit
Certains produits utilisent plusieurs puces pour le même modèle (bonjour Galaxy S III !)
  Il faut alors charger la bonne configuration pour chaque puce
  Fort heureusement, ils ont un préfixe MAC distinct

## Slide 29: Histoires vécues : Il n’y a pas de son
En général, l’HAL audio est une simple interface entre tinyalsa et Android
Il est parfaitement possible d’adapter l’HAL du Galaxy Nexus ou Nexus 7
  C’est ce qui a été fait pour le Galaxy S III
En revanche, certains contrôleurs ne sont pas compatible tinyalsa
  Pleurez et bricolez pour faire marcher la bibliothèque propriétaire ! (Bonjour Galaxy S II et Galaxy Note !)

## Slide 30: Histoires vécues : impossible de lire la vidéo
Chaque SoC possède sa méthode d’accélération vidéo et donc ses codecs
  Il existe des codecs logiciels, mais sont très lents puisqu’ils dépendent purement du CPU
  Les codecs sont de simples bibliothèques, contrôlées par un composant central (libstagefrighthw.so en temps normal)
Depuis Jelly Bean, il existe un fichier « media_codecs.xml »
  Avant, il fallait modifier libstagefright
  Depuis, il n’y a qu’à modifier le fichier XML et ajouter le nom du codec en tête de liste

## Slide 31: Histoires vécues : impossible de lire la vidéo
Certains constructeurs ont mis en place des interopérations
  Les codecs vidéos peuvent interagir avec la sortie HDMI par exemple
  Il faut alors modifier le comportement du système
  …ou du moins le simuler
Tous les formats de vidéo ne sont pas supportés par l’AOSP
  Surtout les formats propriétaires, comme le WMV
  Testez avec YouTube, c’est plus sûr

## Slide 32: Histoires vécues : l’appareil photo fonctionne mal
Chaque capteur possède ses propres caractéristiques
  L’AOSP en supporte pas mal, mais en général davantage sont disponibles
  Ils peuvent être listés en utilisant un wrapper https://github.com/cyanogenmod/android_device_samsung_i9300
Si vous constatez des erreurs, des plantages, utilisez un wrapper
  Il nous a fallu désactiver deux fonctions sur le Galaxy S III
N’hésitez pas à utiliser votre wrapper sur les ROMs officielles
  Comparez les opérations faites par la ROM et par l’AOSP pour trouver ce qui coince

## Slide 33: Histoires vécues : impossible de filmer
Comme dit, comparez !
  Sur le Galaxy S II, il y a un paramètre spécifique pour la vidéo
L’enregistrement vidéo utilise les codecs vidéo
  Si vous n’arrivez pas à lire de vidéo correctement, n’espérez pas en enregistrer
  Gardez un œil sur le logcat, mais aussi le log kernel

## Slide 34: Histoires vécues : impossible d’installer certaines applications
Certains applications utilisent l’Android Secure Container (asec)
  Il s’agit d’un répertoire sécurisé monté dans le système de fichiers
  Il est monté par l’init.<board>.rc
  Vérifiez que vold ne renvoie pas d’erreurs et que /mnt/asec existe
Si la carte SD n’est pas correctement configurée, l’installation peut échouer
  Vérifiez les overlay dans le device tree
  Essayez de prendre une photo ou d’ouvrir la gallerie

## Slide 35: Publier vers CyanogenMOd
Pré-requis
  Compilable et fonctionnel directement
  Sources, kernel et proprietary sur GitHub
Effectuer une requête par Gerrit
  Ajouter son device au fichier CHANGELOG.mkdn
  Préciser les dépôts à cloner

## Slide 36: Et après ?
Maintenir son portage
  Mises à jour du kernel
  Mises à jour des fichiers propriétaires
Se maintenir à jour avec l’upstream
  Mises à jour majeures d’Android

## Slide 37: Conclusion
Les ROMs alternatives sont parfois meilleures que les ROMs officielles
CyanogenMod est la ROM la plus populaire, complète et structurée
Après les distributions Linux, la communauté de développeurs la plus active

## Slide 38: Quelques liens…
www.teamhacksung.org
www.cyanogenmod.com
forum.xda-developers.com
changelog.bbqdroid.org
www.github.com/cyanogenmod
#teamhacksung @ irc.freenode.net
#cyanogenmod-dev @ irc.freenode.net

## Slide 39: Merci ! Des questions ?